## Slide 1: 温度応答性色材 任意の温度で劇的に色スペクトルが変化するカプセル
■背景
温度応答性色材は、温度によって光吸収特性が変わる色材です。屋根の塗料などで使用されていますが、その化学構造から安定性が低く、応答温度の調整ができない課題がありました。
■企業様へご提案
本技術を用いて、新たな機能性色材開発を行ってくださる企業様を探しています。
（共同開発、ライセンスのみ等契約形態は柔軟に対応可能です。）
■特許情報
出願番号：PCT/JP2018/3995 出願人：国立大学法人東京大学 発明者：東京大学生産技術研究所 石井和之教授他
■お問い合わせ先
株式会社東京大学TLO 木村圭花 （Keika KIMURA） Email: kimura@todaitlo.jp
■本技術
本技術では、液晶材料等の相転移を利用した新規手法によって、
機能変化の温度調節を可能にし、ミセル化によって安定性も向上
しました。

## Slide 2
T. Karlessi et al. Solar Energy 2009, 83, 538.
Ex.) ロイコ染料・・感熱紙やビニールハウスの塗料として使用されている。
T. Horiguchi et al. Thin Solid Films 2008, 516, 2591.
+H+
−H+
呈色状態
消色状態
低温
高温
消色状態 (夏)
呈色状態 (冬)
Abs.
Wavelength (nm)
消色
呈色
■従来技術 温度によって特性が変化する色材例
温度可変型遮熱材料
吸収
吸収して、温度上昇
反射
反射して、温度上昇を抑える
反射材
サーモクロミック材料
反射材
600
800
400
Abs.
Wavelength (nm)
600
800
400
Abs.
Wavelength (nm)
サーモクロミック材料
課題②
色変化を示す
温度の調節が困難
課題①
化学構造そのものが変化するため、 光安定性が低い

## Slide 3
■本発明 相転移を利用した新たな色材を開発！
Ba2+
Ba2+
Ba2+
Ba2+
単量体
会合体
CH2
C
Cl
Cl
n
CH2
C
Cl
Cl
n
●液晶性分子の相転移により、単量体⇔会合体を
急激に変化させることで、光の吸収特性を変える。
相転移物質
液晶性分子
(1) SiPc(OH)2 / 液晶性分子塗膜
(2) SiPc(OH)2 / 4CBP塗膜
31ºC
23ºC
34ºC
23ºC
写真
赤外線サーモグラフィ
照射なし
照射あり
中心部温度
4CBP
7CB
固相
液晶相
30ºC
固相
液晶相
85ºC
●キセノンランプの照射実験
⇒温度による遮熱効果を観測できた。
色素
染料・顔料として利用されているフタロシアニン誘導体SiPc(OH)2
35℃
20℃
ミセル形状で安定性ＵＰ！
Wavelength (nm)
KM
液晶性分子の相状態
固相(室温）
液晶相・液相
(80℃）
0

## Slide 4
■本技術のポイントまとめ
相転移分子の選択によって、温度の調整が可能
色素は変更可能
機能性化合物を包含することで、
新たな効果が付加できる
水溶性溶媒中での安定性◎
有機溶媒中でも難溶化が可能！
作製方法が簡単
①相転移物質＋色素の薄膜化
②①を界面活性剤を用いてミセルの中に取り込ませる
③金属イオンでミセルを不溶化させて沈殿
④水で洗浄
⑤メタノールで洗浄
●期待される応用展開例
・屋根や道路の塗料（冬は温度上昇、夏は温度上昇抑制）
・温度変化で色が変わる色材
・光線温熱療法 (PTT) に用いる新規光増感剤